## Slide 1
❄️
Système de Prévention
et d'Alerte de Gel
Pour la protection des agriculteurs
Communication Sans Fil • LoRaWAN • IoT • TTN

## Slide 2
🌡️ La Menace du Gel pour les Agriculteurs
4 Md€
de pertes agricoles
annuelles en Europe
-2°C
suffisent pour
détruire une récolte
30%
des vignobles français
touchés en 2021
Le gel est l'un des risques climatiques les plus dévastateurs pour l'agriculture.
Les gelées tardives de printemps et les vagues de froid hivernal causent des pertes
considérables chaque année dans les vignobles, vergers et cultures maraîchères.

## Slide 3
📰 Ce que disent les médias
Le Monde Agricole — Avril 2021
Gel catastrophique : des milliards de pertes
La nuit du 7 avril 2021 a été la plus dévastatrice pour l'agriculture française depuis 40 ans. Les températures ont chuté jusqu'à -7°C dans certaines régions, dévastant vignobles, vergers et cultures maraîchères.
La Provence — Mars 2022
Les viticulteurs réclament des systèmes d'alerte précoce
Face aux épisodes de gel de plus en plus fréquents, les agriculteurs provençaux demandent des outils connectés pour anticiper et réagir rapidement avant que les dégâts ne soient irréversibles.
Sciences & Avenir — 2023
L'IoT au secours des cultures menacées par le gel
Les capteurs connectés et les réseaux LoRaWAN offrent une solution prometteuse pour surveiller les températures en temps réel et alerter les agriculteurs plusieurs heures à l'avance.

## Slide 4
💡 Notre Solution : Système d'Alerte de Gel Connecté
🌡️
Capteur
SHTC3
Mesure T° & Humidité
toutes les 15s
→
📡
LoRaWAN
868 MHz
Transmission sans fil
longue portée
→
🌐
Réseau
TTN
Gateway UniCA
Côte d'Azur
→
🚨
Alertes
Locales
LED + Buzzer
en temps réel
Portée LoRa : jusqu'à 15 km en zone urbaine • Consommation ultra-faible • Réseau gratuit TTN

## Slide 5
🔧 Matériel & Technologies Utilisés
📟 Carte UCA
RFThings Education Board
ATmega328PB + RFM95W
Conçue par l'Université Côte d'Azur
🌡️ Capteur SHTC3
Température & Humidité
Précision ±0.2°C
Intégré sur la carte
📡 LoRaWAN
Fréquence 868 MHz (EU)
Portée jusqu'à 15 km
Protocole ABP
🌐 TTN
The Things Network
Réseau LoRaWAN gratuit
Gateway UniCA sur le campus
🔊 Buzzer
Alerte sonore
Buzzer actif 5V
Branché sur pin D5
💻 Arduino IDE
Version 1.8.19
Language C/C++
Bibliothèque LMIC

## Slide 6
⚙️ Comment ça Fonctionne ?
1
Mesure
Le capteur SHTC3 lit la température et l'humidité toutes les 15 secondes
2
Analyse
Le microcontrôleur analyse les données et vérifie les seuils d'alerte (3°C et 0°C)
3
Transmission
Les données sont encodées et envoyées via LoRaWAN à 868 MHz vers la gateway TTN
4
Alerte
LED orange (risque) ou rouge + buzzer (gel critique) se déclenchent immédiatement

## Slide 7
🚨 Système d'Alertes en 2 Niveaux
✅ NORMAL — Température > 3°C
LEDs vertes allumées • Données envoyées via LoRaWAN toutes les 15 secondes
⚠️ ALERTE NIVEAU 1 — Température ≤ 3°C
LEDs orange allumées • Envoi LoRaWAN d'alerte • Risque de gel détecté
🚨 ALERTE NIVEAU 2 — Température ≤ 0°C
LEDs rouges • Buzzer déclenché • Envoi LoRaWAN CRITIQUE • GEL IMMINENT

## Slide 8
🌐 Visualisation sur The Things Network (TTN)
The Things Network est un réseau LoRaWAN mondial, gratuit et collaboratif.
📡 Gateway UniCA
La gateway de l'Université Côte d'Azur (UniCA_Valrose) capte les signaux LoRa depuis le campus
📊 Live Data
Les données de température et d'humidité sont visibles en temps réel sur le tableau de bord TTN
🔒 Sécurité ABP
Activation par personnalisation avec clés de session NwkSKey et AppSKey pour sécuriser les transmissions
📦 Payload
Les données sont encodées en 4 bytes : température × 100 et humidité × 100 pour optimiser la taille

## Slide 9
🚀 Évolutions & Perspectives Futures
Court terme
Ajout d'un écran LCD pour affichage local
Notification par SMS via module GSM
Application mobile de suivi en temps réel
Moyen terme
Réseau de capteurs multi-zones
Prévisions météo intégrées (API)
Déclenchement automatique anti-gel (éoliens)
Long terme
Intelligence artificielle prédictive
Intégration satellite pour zones rurales
Plateforme collaborative entre agriculteurs
L'objectif final : un système IoT complet, autonome et solaire pour chaque exploitation agricole

## Slide 10
🎯 Conclusion
Un système complet, fonctionnel et innovant
✅ Capteur SHTC3 intégré — mesure précise T° & Humidité
📡 Communication LoRaWAN longue portée sans infrastructure coûteuse
🚨 Double système d'alerte : visuel (LEDs) + sonore (Buzzer)
🌐 Données visibles en temps réel sur The Things Network
💰 Solution économique et accessible pour les petits agriculteurs
Réalisé dans le cadre du cours Communication Sans Fil • Université Côte d'Azur